声明：本资料由 考试吧（Exam8.com） 收集整理，转载请注明出自  http://www.exam8.com

服务：面向较高学历人群，提供计算机类，外语类，学历类，资格类，会计类，工程类，医学类等七大类考试的全套考试信息服务及考前培训.

4.1声(16)

1. 介质的密度越大，声音的传播速度越快，声音在空气中的传播速度为340m/s，在真空中为0;

2. 人耳可听到的声的振动范围是20-20000次/S

人耳刚能听见的下限声强为10-12W/M2

3. 倍频程的中心频率有11个：125、250、500、1000、2000、4000…Hz

4. 单一频率的声音称为纯音

5. 低频是指500Hz以下的频率

中频为500--1000Hz的频率

高频为1000Hz以上的频率

6. 响度级的单位是方

7. 响度的单位是宋

8. 声源方向性最敏感的频率是较高的频率

9. 声源因其尺寸与波长之比可分为点、线和面声源

点声源指发出振动的物体尺寸与声波波长相比小于1/4

10. 国家规定的听力保护的最大值是允许噪声级为90分贝(A)

11. 室内声源发声达到稳态时，声源突然停止发声，声压级衰减60分贝所需的时间称为混响时间

12. 两个噪声源听起来一样响，说明两者的分贝(A)值相等

13. 当声源的尺度比波长小得多的时候，它属于无方向性质的声源

14. 隔墙的隔声与重量的关系是对数关系

15. 声波遇到比波长小得很多的障板时，会产生绕射

16. 声压级的单位是分贝Lp=20lgP/Po

17. 第一个声音的声压是第二个声音声压的2倍时，那么第一个声音的声压级比第二个声音的声压级多6分贝

18. 两个声压级相等的声音叠加时，总声压级比一个声压级增加3分贝

19. 两声压级之差超过10分贝时，附加值可忽略不计，总声压级等于最大声压级

20. 要使人耳的主观听闻的响度增加一倍，声压级要增加10分贝

21. 在点声源的情况下，接受点与声源的距离增加一倍，声压级大约降低6分贝(点6线3交通4)在线声源的情况下，接受点与声源的距离增加一倍，声压级大约降低3分贝。在交通声源的影响下，接受点与声源的距离增加一倍，声压级大约降低4分贝

22. 混响时间单位是s

23. 吸声量的单位是m2;A=Sα=室内总表面积*室内平均吸声系数

24. 房间的三个尺度不相等或不成整数倍，能减少房间的共振，音质好

25. 在多孔吸声材料上包<0.05厚的塑料膜不致影响吸声特性

当穿孔板的穿孔率>20%时，穿孔板作为多孔吸声材料的罩面层起保护作用，它不再具有穿孔板的吸声特征，也不影响多孔材料的吸声特征

多孔吸声材料的罩面常用金属网，窗纱，纺织品，厚度<0.05mm的塑料薄膜，穿孔率>20%的穿孔板

26. 穿孔板吸声结构所吸收的频率是在中频段，在穿孔吸声结构内填充多孔吸声材料，使空腔内的阻尼加大，从而使共振频率向低频段方向移动

27. 在穿孔板共振吸声结构中，填多孔吸声材料，会使共振频率向中高频段移动

28. 地毯主要吸收中频

29. 薄板吸声结构主要吸收的是低频

30. 薄膜共振吸声结构的最大吸声系数为0.3-0.4

31. 多孔材料背后有空气层时，与空气层被相同的吸声材料填满的效果近似，从而节约材料一般整个空腔以80-100为好

32. 消声室(无回声室)内使用的吸声尖劈，其吸声系数为>0.99

吸声尖劈造价高、占据空间大，只在消声室内使用

33. 在噪声比较大的工业厂房作吸声减噪处理，采用空间吸声体效果较好

34. 朝向自由声场的洞口，其吸声系数为1.0

35. 当墙体质量增加一倍时，隔声量增加6分贝

36. 当频率增加一倍时，隔声量增加6分贝

37. 为了提高双层墙的隔声能力，空气间层的厚度应为>80

38. 为了增加隔声效果，声闸的顶棚和墙面应作强吸声处理

39. 墙体的计权隔声量数值越大，标准越高

40. 楼板的计权标准化撞击声压级数值越小，标准越高

41. 楼板表面铺地毯，能降低高频的撞击声

42. 累计分布声级用声级(统计百分数声级)出现的累积概率表示随时间起伏的随机噪声的大小

L10是起伏噪声的峰值，L50是噪声的平均值，L90是背景值

43. 噪声评价数N等于1000Hz倍频带声压级

44. 从噪声评价曲线(NR线)看，噪声评价数越低，标准越高

45. 隔声屏障可以将波长短的高频声反射回去，使屏障后面形成‘声影区’，在声影区内感到噪声明显下降，对波长较长的低频声，由于容易绕射过去，因此隔声效果较差

46. 多孔吸声材料主要吸收中、高频，一般厚度为50

47. 多孔吸声材料背后有空气层能吸收低频

48. 多孔吸声材料的空隙率为70-80%;厚度增加，中低频吸收增加

49. 薄膜吸收200-1000Hz，中频

50. 薄板吸收800-300Hz，低频

51. 直管式阻性消声器消声量与消声系数、消声器的有效长度、气流通道的有效断面周长呈正比，而与气流通道的断面面积成反比;计算公式为ΔL=φ(α)Pl/S

52. 阻尼消声器主要吸收高频，抗性消声器是选择性吸收。要隔绝高频声，应选择片式阻性消声器

53. 金属弹簧减振器允许较大荷载及静态压缩量，缺点是阻尼小，适用于转速≤1500转/分;

橡胶减振器能隔高频振动，能承受压、剪或压剪结合的作用力，适用于转速≥1500转/分的机器

54. 人耳的听觉暂留为50mS，既直达和反射声的声程差大于50mS，人耳会形成回声，声速为340m/S

要使观众席上某点没有回声，此点的直达声和反射声的声程差不能大于17m

55. 要使观众席上某点没有回声，此点的直达声和反射声的时差不能大于50mS(1/20S)

56. 扇形平面的厅堂侧墙和轴线的夹角不应小于22.5°

57. 墙角、顶棚扩散体表面的突出半圆b≥0.15a

几何扩散体的尺寸应大于入射波波长

58. 为了给观众厅的前、中部提供前次反射声，侧墙的倾角不宜大于8-10°

59. 各类建筑物的每座容积宜控制在 音乐厅7-10m3/座;歌舞剧院5-6m3/座;多功能厅堂3.5-5m3/座

60. 通常所说的某厅堂的混响时间一般是指500Hz的混响时间

61. 圆形厅堂平面对声学效果最不利

62. 增大房间容积，可以延长混响时间;房间内湿度越大，混响时间越长;混响时间越短，则声音清晰度越高

增大室内总表面积，不会使混响时间延长

63. 观众厅容量大于1400座的歌剧院、容积大于1000立方米的多用途厅、听众距讲演者大于10米的会议厅宜设置扩音系统

64. 在选用和布置电声系统时：

一般应保证室内的平均语言声压级达到70-80分贝

语言用电声系统要求300-8000Hz的声音都能被均匀地放大

声压级比环境噪音高出10-15分贝以上

65. 声柱是由几个同样的扬声器纵向排成一列组成，当各扬声器同时发声时纵向指向性较强、可以得到较均匀的声场、可以得到较高的清晰度

66. 昼夜间噪声标准：特殊安静区50--40、居民区55--45、商业区60--50、工业区65--55、交通干线70--55其标准值应是昼间开窗条件下的标准值，且噪声特性为稳态噪声

67. 甲等剧院的容许噪声标准是35分贝

68. 在噪声控制的措施中，如选用吸声减噪方法可降低8-10分贝

69. 一般剧场中，音质效果较好的部位是二楼后部

70. 观众厅一般每排座位升高不小于100

71. 厅堂设计中，应避免建筑平面两侧墙的间距大于30米

72. 电影院观众厅最长不应超过45米

73. 一般观众厅中，观众的吸声量约占总吸声量的1/2—2/3

74. 大型音乐厅的最佳混响时间为1.6-2.1S

75. 大中型电影院的混响时间是1.0-1.2S

单声道电影院的最佳混响时间为0.9-1.1S

76. 语言播音室的最佳混响时间为0.3-0.4S

77. 语言播音室的房间的高：宽：长的最佳比例为1：1.25：1.6或2：3：5;避免采用简单的整数比

78. 在室内布置电声系统时，要使各座位的声压级差≤6-8分贝

79. 240砖墙的隔声量为53分贝;双层石膏板重量只有240砖墙的1/10但隔声量与其相当

80. 按照隔声减噪设计一级等级要求，住宅起居室允许噪声为≤45分贝

住宅建筑中，面临楼梯间或公共走廊的户门，其隔声量不小于20分贝

81. 学校建筑中的一般教室，二级标准，其室内的允许噪声级应为≤50分贝

有特殊要求的房间与一般教室间的隔墙与楼板的计权隔声量应为≥50分贝

82. 综合医院建筑听力室允许噪声级一级为≤25分贝

83. 综合医院锅炉房水泵房应距离病房10米以上

84. 特级旅馆客房的允许噪声级为≤35分贝

旅馆会议室等活动隔断的空气声计权隔声量≥35

85. 空气间层≥75，隔声量提高8-10分贝，空气间层填充松散材料，隔声量又能增加3-8分贝

86. 增加一层板隔声量提高3-6分贝，墙板勾缝，隔声量提高12-17分贝

87. 楼板重量增加一倍，撞击声级减少约2.8分贝，楼板厚度增加一倍，撞击声级减少约10.5分贝

4.2光(16)

1. 在明亮的环境中，人眼对波长为555nm的黄绿色光最敏感

2. 在较暗的环境中，人眼对波长为510nm的蓝绿色光最敏感

3. 光通量的单位为光瓦或明流(Lm)，1光瓦=683明流;光源发出光的总量

4. 光强的单位是坎德拉cd;光源光通量在空间的分布密度

5. 照度的单位是勒克斯(Lx);被照表面接受的光通量

6. 亮度的单位是坎德拉每平方米cd/m2;光源或被照面的明亮程度

7. 反光系数ρ+吸收系数α+透射系数σ>1

8. 电光源垂直入射被照面上形成的照度与光源到被照面的距离的二次方成正比

9. 发光强度是光源光通量在空间的分布密度，在一个立体角内光源发出多少光通量，它与观测点的距离无关

10. 英制照度单位fc是公制照度单位Lx的10.76倍

11. 色温的单位是K

12. 显色指数的单位无量纲

13. 3mm的有机玻璃的透光系数约为0.90

3mm的普通玻璃的透光系数约为0.82

3mm的磨砂玻璃的透光系数约为0.60

14. 粉刷是均匀扩散反射材料

15. 我国采光系数标准是在全云天天气下制定的

全云天的天空亮度为1590-1930cd/m2

16. 乳白玻璃是均匀扩散透视材料

17. 我国南方以扩散光为主;北方以直射光为主

18. 同面积的窗口形状的采光量顺序是正方形>竖长方形>横长方形

19. 识别物体的清晰程度与物体的亮度、物体所形成的视角、物体与背景的亮度对比有关

20. 人们观看工件时视线周围30°看起来比较清楚

21. 人眼的明适应时间比暗适应时间短(明1-2分钟;暗要30-40分钟)

22. 气候系数Ⅰ-0.85-6000; Ⅱ-0.9-5500; Ⅲ-1.0-5000; Ⅳ-1.1-4500; Ⅴ-1.2-4000

23. 北京的光气候分区为Ⅲ区，光气候系数为1.00，室外临界照度值为5000Lx

24. 建筑物侧面采光应取采光系数的最低值Cmin，顶部采光应取采光系数的平均值

25. 重庆为Ⅴ区，光气候系数为1.20，室外临界照度值为4000Lx

26. 在重庆修建车间，其窗口面积要比北京增加20%

27. 北京精密加工车间，工作面上天然照度为250Lx，其采光系数是C=En/Ew=天然光照度/室外临界照度=250/5000=5%

28. 《工业企业采光设计标准》中采光等级分为5级

29. 在顶部采光时，为了保证采光均匀度的规定，相邻两天窗中线间距不宜大于工作面至天窗下沿高度的2倍

30. 石膏、大白粉、白色乳胶漆和白瓷砖其石膏的反射系数最大

31. 多跨厂房在采用矩形天窗时，为了防止相邻两跨天窗的互相遮挡，一般天窗跨度取建筑跨度的1/2

32. 纺织织布车间采光设计时，宜选用锯齿形天窗，方向一般朝北

33. 在采光系数相同的条件下，平天窗的开窗面积最小

34. 图书馆内阅览室的窗低比为1/4

35. 学校内普通教室课桌面上的采光系数最少为1.5%

36. 建筑采光设计应考虑便于擦窗和维修方便因素，标准要求定期擦窗，擦窗次数每年至少1次

37. 采光计算中，单侧窗的采光计算点在典型剖面上距窗口对面内墙1米处

38. 采光计算中，如果双侧窗窗口的尺寸一样，采光计算点在房间中点处

39. 侧面采光采光口的总透光系数与采光材料的透光系数、窗结构的挡光折减系数、窗玻璃污染折减系数有关

40. 在侧面采光计算中，采光系数与房间尺寸、窗口透光材料、窗口外建筑物的长度和宽度等有关

41. 在采光计算中，考虑到方向性的影响，朝南的窗口面积要比朝北的窗口面积小

42. 住宅卧室、起居室、厨房的窗地比为1/7，其他为1/12

43. 为了避免直接眩光，展览馆观看位置到窗口连线与到展品边缘连线的夹角应该大于14°

44. 为防止外面镶有玻璃的展品呈现参观者的影像，应采取展品照度高于参观者照度

45. 普通低压钠灯约比普通白炽灯的发光效率高10倍

气体发光光源中低压钠灯的发光效率最高

46. 在教室照明中，采用细管荧光灯具最节能

47. 办公室采用直接型灯具光利用率最高

48. 一般场所照明不宜采用光效低于55%的灯具

49. 《民用建筑照明设计标准》规定的照度值有高、中、低三个值，设计时一般取中值

50. 《民用建筑照明设计标准》中，规定了工作面上的照度标准值，一般情况下水平工作面离地面高度为0.75m

51. 运动场地彩电转播的照度标准值，参考平面及其高度栏为1.0m的垂直面上的照度值;500Lx

52. 办公室照明中，计算机显示屏上的垂直照度一般不应大于150Lx

53. 办公室的一般照明照度均匀度(最低照度与平均照度之比)不小于0.7

54. 暖色温≤3300K; 中色温3300-5300K; 冷色温≥5300K

55. 对于客房、卧室、绘图室等辨色要求高的场所，一般显色指数Ra≥80

56. 眩光光源或灯具偏离视线60°就无眩光影响

57. 对灯具直接眩光的亮度限制，是指限制与灯具的下垂线成45-85°范围内的亮度

58. 《民用建筑照明设计标准》规定的照度是指参考平面上的房间各点的平均照度值

59. 在自选商场的营业大厅中，采用一般照明方式最适宜

60. 在医院病房中，宜采用漫射型灯具

61. 博物馆珍品陈列室照明宜采用无紫外线管型荧光灯

62. 照明节能的一般原则是在保证照明质量前提下节能

63. 波长为380-780nm的辐射是可见光;

64. 白乳胶漆表面反光系数为0.84;灰色水泥砂浆面为0.32

65. 安装压花玻璃时压花面应朝内，安装磨砂玻璃时毛面应朝内

66. 我国天然光最丰富的地区是西北和北部地区，向南逐渐降低，四川盆地最低

67. 我国光气候分为五区;要取得同样照度，Ⅰ类光气候区开窗面积最小，Ⅴ类光气候区开窗面积最大

68. 综合医院医生办公和病人活动室及图书馆查目录室窗地比为1/6

69. 教室、阅览室、办公室、会议室及医院诊疗室药房、开架书库装裱室灯的窗地比为1/4

70. 避免一、二次反射眩光，对面高侧窗的中心和画面中心连线和水平的夹角应大于50°

71. 适宜照度陈列室采光系数不大于2%

墙面的色调应采用中性，其反射比取0.3左右

72. 固体发光(热辐射)：普通和充气白炽灯、卤(碘、溴)钨灯

73. 气体发光(气体放电)：低压荧光灯;高压汞灯、钠灯、金属卤化物灯

74. 光源发出的光通量与它所消耗的功率之比，称光效，单位：Lm/W

75. 白炽灯 卤钨灯 荧光灯 高压汞灯 金属卤化灯 高压钠灯

功率(W) 15-1000 200-2000 6-40 50-1000 125-3500 50-1000

寿命(h) 1000 800-2000 2000-5000 4000-9000 1000-20000 6000-10000

色温(K) 2800 2850 3000-6500 6000 4500-7000 2000

显色(Ra) 95-99 95-99 50-93 40-50 60-95 20，40，60

76. 低压钠灯的光效率最高

77. 氙灯的功率大、光通大、又放出紫外线故安装高度不宜低于20米

78. 直接型灯具的下半球的光通量占90-100%

79. 卤钨灯不适用于有振动的场所

80. 住宅卧室中使用的荧光灯的维护系数是0.75

81. 图书馆中老年读者阅览室的照度标准值应为200-300-500Lx

82. 剧场观众厅的照度值为50-75-100 Lx

83. 电影院观众厅50Lx

84. 住宅卫生间的照度值为10-15-20 Lx

85. 篮球、排球比赛时，地面照度为500Lx

86. 阅览室、中小学计算机、美术室、有视频工作的办公室200Lx

87. 中小学教室、办公室、营业柜台、普通办公室150Lx

88. 起居室、旅馆客房一般活动区30Lx

89. 疏散照明地面平面水平照度不宜低于0.5Lx

90. 工作场地的安全照明照度不得低于一般照明的5%

91. 备用照明的照度不宜低于一般照明照度的10%

92. 分区一般照明时，通道和非工作区，一般照明的照度值不宜低于工作面照度的1/5

93. 应选择光效高的光源与灯具

94. 高杆照明指的是一组灯具安装在高度≥20米的灯杆上进行大面积照明的方式

95. 主要道路上，路灯间距通常为30-40米

96. 转播彩色电视的体育馆光源一般显色指数不应小于65

97. 要求瞬时启动或调光的场所，宜采用白炽灯或卤钨灯

98. 通常人们观看展品的最佳距离应为展品高度的1-1.5倍

99. 眩光角的控制光范围40-85°

100. 展览馆的防止一次反射角<40°;同样满足一次反射，顶窗采光比侧窗采光可降低层高约1/3

101. 办公室其顶棚表面的反射比宜为0.7-0.8

102. 高大的空间场所应选择高强度气体放电灯如金属卤化物灯

103. 高压钠灯仅适宜于辩色要求不高的库房

104. 篮球场的宜采用金属卤化灯，安装高度应为≥6.7米;网球场应为≥7.0米

105. 住宅中卧室和餐厅的照明宜选用低色温光源

106. 设计教室照明时要将荧光灯管的长轴垂直于黑板布置，这样引起的直接眩光较小

107. 航空障碍标志灯的水平、垂直距离不宜大于45米

108. 灯具与图书等易燃物的距离应大于0.5米

109. 应设应急照明的场所有：

面积大于200平方米的演播室、面积大于1500平方米的营业厅和展厅

4.3热(16)

1. Ⅰ、严寒地区 ≤-10℃ 加强防寒，不考虑防热

2. Ⅱ、寒冷地区 -10℃-0℃ 满足冬季保温，兼顾夏热

3. Ⅲ、夏热冬冷地区 0-10℃ 满足夏季防热，兼顾冬季保温

4. Ⅳ、夏热冬暖地区 >10℃ 充分满足防热，不考虑冬季保温

5. Ⅴ、温和地区 0-13℃ 部分地区考虑冬季保温，不考虑夏季防热

6. 太阳辐射的波长主要是短波辐射

7. 到达地面的太阳辐射分为直射和散射辐射

8. 同一时刻，建筑物各表面的太阳辐射照度不相同

9. 太阳辐射在不同的波长下的单色辐射本领各不相同

10. 红砖墙面对太阳辐射吸收系数大于水泥墙面、灰色水刷石墙面、白色大理石墙面

11. 导热系数由小到大排列岩棉板(80kg/m3)、加气混凝土(500)、水泥砂浆

12. 材料的导热系数λ的单位为W/(mK)

13. 材料的导热热阻R=d/λ=材料的厚度/导热系数

14. 材料层热阻的法定单位是m2K/W

15. 保温材料的导热系数随湿度的增加而增大，随温度的增大而增大

16. 有些保温材料的导热系数随干密度减小，导热系数先减小后增大

17. 总传热系数Ko=1/Ro;总热阻Ro=ΣR

18. 对于一般的封闭空气间层，若使热阻取值最大，厚度应确定为50最合适(>50无效果)

19. 封闭空气间层的热阻在其间层内贴上铝箔后会大量增加，是因为铝箔减小了空气间层的辐射换热铝箔宜设在温度较高的一侧

20. 蓄水屋面的水深宜为150-200

21. 空气间层的辐射换热占比例70%

22. 若想增加砖墙的保温性能充分利用太阳能，应增加砖墙的厚度、增设一保温材料层、设置封闭空气间层

23. 当稳定传热条件下，若室内气温高于室外气温时

围护结构内部各材料的温度不随时间变化

围护结构内部的温度从内至外逐渐减小

围护结构各材料层内的温度分布为一条直线

围护结构内部各材料的的热流量强度处处相等

24. 建筑物中屋面、墙体、玻璃和钢筋混凝土，其中玻璃的耐热最差

25. 所谓吸热玻璃的原理是改变玻璃的化学成分

26. 木地面、塑料地面、水泥沙浆地面、水磨石地面中;水磨石地面的吸热指数最大

27. 单层木窗的散热量约为同等面积砖墙的散热量的3-5倍

28. 屋顶从节能的角度考虑，其热阻值应在热工规范要求的最小总热阻的基础上至少增加20%

29. 不采暖楼梯间的隔墙应进行保温验算

30. 围护结构内的热桥部位必须进行保温验算

31. 保温验算要求围护结构的总热阻不小于最小传热阻

32. 不采暖楼梯间的隔墙需要进行室内外温差修正

33. 不同类型建筑物墙体的允许温差不同

34. 地面对人体热舒适感及健康影响最大的部分是地板的面层材料

35. 对地板的保温处理应沿地板的周边作局部保温比较合理

严寒地区建筑物周边无采暖管沟时，在外墙内侧0.5-1.0米范围内铺设

36. 在窗户保温设计中，对居住建筑各方向窗墙面积比的要求为

热工规范考虑：

北向≤20%;东西向≤25%(单层窗)--30(双层窗)%;南向≤35%

节能上考虑：

北向≤25%;东西向≤30%;南向≤35%

37. 导热系数<0.3W/mK的叫绝热材料

38. 采用密封条提高窗户气密性

将钢窗框改为塑料窗框

增加玻璃层数

39. 若不改变室内空气中的水蒸汽含量，使室内空气温度上升，室内空气的相对湿度减小

40. 空气的温度越高，容纳水蒸气的能力越强

41. 为防止采暖建筑外围护结构内部冬季产生冷凝，可在围护结构内设排气通道通向室外

42. 将水蒸气渗透系数大的材料放在靠近室外一侧

43. 将隔气层放在保温材料层内侧

44. 围护结构内部材料的层次应尽量满足让水蒸气‘进难出易’

45. 蒸汽渗透系数;重砂浆土砖砌体>水泥砂浆>钢筋混凝土

46. 蒸汽渗透阻H=d/μ=材料厚度/渗透系数

47. 在围护结构内设置隔气层的条件是保温材料层受潮以后的重量湿度超过允许湿度增量

48. 室外计算温度te的计算公式

Ⅰ--重型 D>6.0 te=tw

Ⅱ--中型 4.1～6.0 te=0.6tw+0.4temin

Ⅲ--轻型 1.6～4.0 te=0.3tw+0.7temin

Ⅳ--超轻型 ≤1.5 te=temin

对于实心墙当D≤6.0时，按Ⅱ--中型取

49. 采暖期天数指累计年日平均温度低于或等于5℃的天数

50. 采暖期度日数;室内基准温度18℃与采暖期室外平均温度之间的温差与采暖期总天数的乘积

51. 采暖期室外平均温度低于-5℃的地区，建筑物外墙在室外地坪以下的垂直墙面和周边直接接触土壤的地面应采取保温措施

52. 多层住宅采用开敞式楼梯间比有门窗的楼梯间，其耗热量指标约上升10-20%

53. 耗热量指标由大到小：高层塔式住宅>多层板式住宅>高层板式住宅

54. 在周期性变化热作用下围护结构的传热特征是室外温度、平壁表面温度和内部任一截面处的温度都是同一周期的简谐波动

从室外空间到平壁内部，温度波动的振幅逐渐减小;温度波动的相位逐渐向后推迟

55. 简谐热作用下，材料的蓄热系数越大，表面温度波动越小，反之波动越大

56. 围护结构的总衰减度是室外温度波的振幅与由室外温度波引起的围护结构内表面温度波的振幅比Vo=Atsa/Aife

57. 在进行外围护结构的隔热设计时，室外热作用应选择室外综合温度

58. 隔热设计时，围护结构内表面的最高温度不得高于夏季室外计算温度的最高值

59. 外围护结构的隔热设计时，隔热处理的侧重点依次是屋顶、西墙、东墙、南墙、北墙

60. 风向投射角是风向投射线与墙面法线的夹角，风向投射角愈小，房间自然通风有利，但屋后的旋涡区较大

61. 在建筑日照设计中，太阳高度角与赤纬角、时角、地理纬度有关

62. 夏至日中午12时，太阳的赤纬角和时角分别为23°27′和0°

63. 赤纬角是太阳光线与赤道面的夹角春秋分时=0;冬至日=-23°27′;夏至时=23°27′

64. 时角是太阳所在的时圈与通过当地正南方向的时圈构成的夹角正午=0;下午>0;上午<0

65. 太阳高度角是太阳光线和地平面的夹角

日出、日没时太阳角高度为0，正午时最大

66. 太阳方位角是太阳光线在地平面上的投影线与地平面正南线所夹的角

67. 水平式遮阳适用于南向附近的窗口

综合式遮阳适用于东南向或西南向附近的窗口

垂直式遮阳主要适用于北向、东北向、西北向窗口

挡板式遮阳主要适用于东、西向窗口

68. 在窗两侧空气压差为10Pa的条件下，中、高层建筑中单位时间内每米缝长的空气渗透量不应大于2.5m3/mh

低、多层建筑不应大于4.0m3/mh

69. 我国的标准时间是以东经120度为依据，作为北京时间的标准

70. 空调建筑其外围护结构内侧和围护结构的保温材料使用：

间歇使用的宜采用轻质材料，连续使用的宜采用重质材料

71. 对于间歇使用的房间如剧院、体育馆，其保温层应放在承重层的内侧

72. 办公建筑中外墙的室内空气与围护结构内表面之间的允许温差为6.0℃

73. 隔气层对于采暖房屋应布置在保温层的内侧

74. 双层玻璃层间距离宜为20-30

75. 在围护结构的隔热措施中，可采用通风间层的做法

其通风间层的高度200左右

基层上面应设有60左右的隔热层

通风层顶的风道长度不宜大于10米

76. 当室内温度为13-24℃时，相对湿度大于75%的房间属于潮湿房间

77. 在确定室内空气露点温度时，居住建筑和办公建筑的室内空气相对湿度均按60%计算

78. 在严寒地区和寒冷地区阳台门下部的肚板部分的传热系数应为

严寒地区：≤1.35;寒冷地区：≤1.72

79. 一般气象学上所指的气温是距地面1.5米高处，百叶箱内的空气温度

80. 围护结构夏季室外计算温度平均值te，应按历年最热一天的日平均温度的平均值确定

81. 夏季太阳辐射照度应取各地历年七月份最大直射辐射日总量和相应日期总辐射日总量的累年平均值，通过计算确定

82. 应用棒影图可绘制建筑物的阴影区、确定建筑物窗口的日照时间、确定遮阳构件的尺寸

83. 采暖居住建筑节能设计中，室外计算温度应该按采暖期室外平均温度

84. 采暖居住建筑节能设计中，建筑物的耗热量指标应满足规范要求

85. 外墙周边的混凝土圈梁、抗震柱等构成的热桥时，必须考虑热桥的影响

围护结构的热桥部位应采取保温措施

86. 对一般住宅建筑，全部房间的平均室内计算温度为16℃

87. 围护结构的传热系数需要修正

88. 住宅建筑的内部得热为3.8W/m2

89. 建筑物体型系数宜控制在0.3及以下

90. 采暖居住建筑的楼梯间应设置门窗

91. 在-6.0℃以下地区，楼梯间应该采暖

4.4水(20)

1. 住宅生活用水定额受卫生设备的普及率、卫生器具的设置标准、居住地区所处省份及当地气温、居民生活习惯、气象条件的影响

卫生器具的设置标准是直接影响生活用水定额的首要因素

2. 室内消防栓各层均设，应保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内的任何部位，且拿取方便

3. 建筑物的吊顶内允许敷设生活给水管道

给水管道不应布置在可能受重物压坏处，不得穿越烟道、不得敷设在排水沟内

4. 一类公建、高层塔式住宅、十二层以上的单元住宅和通廊式住宅及高度超过32米的二类公建需要设置高层消防电梯

5. 高层建筑、甲乙类厂房室内消火栓间距不超过30M，其他单多层建筑不应超过50M

6. 在厂房内，地面为混凝土，其排水铸铁管的最小埋设深度，地面距管顶的距离为0.4M

7. 温度高于40℃的排水应采取措施后方可排入市政污水管

8. 为防止贮水池、水箱的水质污染：

室内埋地生活饮用水贮水池，与化粪池净距不应小于10M，否则应采取防污染措施(建议采用饮用水池标高高于化粪池、采用隔墙隔开、化粪池采用钢筋混凝土防渗材料)

贮水池设在室内时，不应在污染源房间的下面

非饮用水管道不得在贮水池水箱中穿过，更不能与非饮用水接入

加盖水池和水箱的房间可不密闭

9. 喷泉水的水质要求宜符合现行的《生活饮用水卫生标准》规定的感官性状指标

10. 室内消防水箱的储水量为10分钟的消防用水量

11. 生活污水量的确定以生活污水的最大小时流量与生活用水的最大小时流量相同

12. 生活污水的最大小时流量由住宅或公建生活用水定额、小时变化系数确定

13. 高层工业建筑室内消防竖管应成环状，且管道直径不应小于100

14. 居住、公建 幼儿园

居住和公建中，大小便器受水部分离地面的高度

坐式大便器(从台阶面至上边缘)外路排出管式 400

虹吸喷射式 380

大便槽(从台阶面至冲洗水箱底) ≥2000

蹲坐式大便器(从台阶面至高水箱底) 1800 1800

坐式大便器(从台阶面至低水箱底) 900 900

立式小便器(至受水部分上边缘) 100

挂式小便器(至受水部分上边缘) 600 450

小便槽(至台阶面) 200 150

化验盆(至上边缘) 800

洗脸盆(至上边缘) 800 500

洗涤盆(至上边缘) 800 800

污水盆(至上边缘) 500 500

15. 容积式水加热器出口的最高温度和配水点最低温度，当无需软化处理或有软化处理时

水加热器出口的最高温度不大于75℃，配水点最低水温不小于60℃

16. 雨水量应以当地暴雨强度公式按降雨历时5分钟计算

17. 建筑物的耐火等级分为四级

18. 管道井尺寸，应根据管道数量、管径大小、排列方式、维修条件，结合建筑平面和结构形式等合理确定，当需要进入检修时，通道最小宽度是0.6

19. 七层及以上的塔式住宅和通廊式住宅应设室内消火栓(和设电梯的层数相当)

20. 雨水斗的排水连接管管径不得小于100

21. 与人体直接接触的水均应符合《生活饮用水卫生标准》

22. 消防水泵房应设不少于两条出水管直接与环状管网连接，当一条出水管检修时，其余的出水管应仍能供应全部用水量，在出水管上端宜设检查用的放水阀

23. 水箱与水箱之间、水箱和墙面之间的净距，均不宜小于0.7M

有浮球阀的一侧，水箱壁和墙面之间的净距，不宜小于1.0M

水箱顶至建筑结构最低点的净距，不得小于0.6M

24. 工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量予以确定

25. 建筑物的地下室、半地下室应采用防火墙分隔成面积不超过500M2的防火分区

26. 当热水供应系统只供沐浴用水时，住宅、旅馆最低水温不应低于37℃

27. 一次用水量L 小时用水量 L 水温℃

住宅、旅馆 带淋浴器的浴盆 150 300 40

无淋浴器的浴盆 125 250 40

淋浴器 70-100 140-200 37-40

洗脸盆、盥洗槽水龙头 3 30 30

洗涤盆(槽) - 180 50(医院60)

幼儿园浴盆淋浴器 30 180 35

28. 建筑物必须设置室内消防给水的建筑：

厂房、库房、高度不超过24米的科研楼

超过800个座位的剧院电影院、超过1200个座位的会堂、体育馆

体积超过5000M3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、教学楼、图书馆

超过7层的单元式住宅，超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅

超过5层或体积超过10000M3的其他民用建筑

国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑

29. 室内消火栓应符合下列要求

除无可燃物的设备层，要层层设置有消防给水

室内消火栓的布置，应保证有两个水枪的充实水柱同时到达室内任何部位

室内消火栓栓口处的静水压力不超过80M水柱，如超过80M水柱时，应采用分区给水系统，消火栓栓口的出水压力超过50M水柱时，应有减压设施

消防电梯前室应设室内消火栓

30. 应设置闭式自动喷水灭火设备的部位：

国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑

设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务台的客房

每层面积超过3000M2或建筑面积超过9000M2的百货商场、展览大厅

超过1500个座位的剧院、超过2000个座位的会堂、超过3000个座位的体育馆的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室等部位50000纱锭的棉纺厂、5000锭麻纺厂、1500M2的木器厂、火柴厂、泡沫塑料厂

藏书超过100万册图书馆的书库、飞机发电机试验台的准备部分、省级邮政楼的邮袋库

31. 可不设室内消防给水的建筑

耐火等级为一、二级，且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房

耐火等级为三、四级，且建筑体积不超过3000M3的丁类和建筑体积不超过5000M3的戊类厂房

室内设有生活、生产给水管道，室外消防用水管道取自出水池且建筑体积不超过5000M3的建筑物

32. 水箱的有效容积应根据调节水量、生活和消防储备水量和生产事故备用水量确定

33. 高度不超过100米的高层建筑，应采用水加热器集中设置的分区热水供应系统

34. 废热锅炉所利用的烟气温度不宜低于400℃

35. 热水锅炉或水加热器的出水口的最高温度与配水点低温度的差，不得大于15℃

36. 调节水量应根据用水量和流入量的变化曲线确定，如无资料可根据用水储备量确定

37. 当室内储水池的容积包括室外消防用水量时，应在室外设消防取水口;

取水口与被保护的建筑物的距离不宜小于5米，并不宜大于100米

38. 医院经消毒后的污水，不得排入生活饮用水集中的取水点上游1000M和下游100M的范围

39. 道路宽超过60M时，应在道路两边设置消火栓，并宜靠近十字路口

40. 架空管道不得敷设在生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内，以及食品和贵重仓库、通风小室合乎变电间内

41. 给水管网应在下列管段上增设阀门

引水管、水表前和立管

环行管网干管、贯通枝状管网的连通管

居住和公建中，从立管接有3个及以上配水点的支管

工艺要求设置阀门的设备配水支管和配水管，但同时关闭的配水点不得超过6个

42. 至少接两条引入管，以防一条引入管出现故障时，另一条能继续向建筑物内供水

43. 对夹带杂质的含油污水，应经除油处理后排放，在隔油井内应附有沉淀部分

44. 粪便污水和其他污水，不得排入隔油井内

45. 给水管配水管出口不得被任何液体或杂质所淹没

46. 给水管配水管出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙，不得小于排水出口处给水管管径的2.5倍

特殊器具和生产用水设备不可能设置最小空气间隙时，应设置防污隔断或采取其他的有效隔断措施

47. 室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统

采用高压或临时高压给水系统，管道的压力应保证用水量达到最大，且水枪在任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10M

采用低压给水系统，管道的压力应保证灭火时最不利点的消防栓的水压不小于10M水柱

48. 高层建筑管道井每2-3层在楼板处用规定的耐火极限的非燃烧体作防火分隔

49. 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统

50. 生活生产用水量应按最大小时流量计算，消防用水量应按最大秒流量计算

51. 设置在地下室的有消防用水量的储水池，应保证消防车的吸水高度不超过6米

52. 生活给水引水管与污水排水管管外壁的水平净距不应小于1米

53. 卫生间及需从地面排水的房间应设置地漏，地漏应设置在易溅水的器具附近及地面最低处

54. 地漏的顶面标高应低于地面5-10;地漏水封深度不得小于50

55. 甲乙丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓，应设在防火堤外

但距罐15米范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内

56. 消火栓距路边不应超过2米，距房屋外墙不宜小于5米

57. 室外消防给水管网布置成环状，消防用水量不超过15L/s时，可布置成枝状

58. 环状管网的输水干管网及向环状管网输水的输水管均不应少于两条，一条故障时，其余干管应仍能通过消防用水总量

59. 环状管道应用阀门分成若干独立段，每段内消防栓的数量不宜超过5个

60. 室外消防给水管道的最小直径不应小于100

61. 下列情况之一者应设消防水池

当生产生活用水量达到最大时，市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量

市政给水管道为枝状或只有一条进水管，且消防用水量之和超过25L/S

62. 水枪的充实水柱一般不应小于7M

甲乙类厂房，超过六层的民用建筑，超过四层的厂房和库房，不应小于10M

63. 各层工业建筑，高架库房内，水枪的充实水柱一般不应小于13M

64. 排水立管与排出管端部的连接，宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头

65. 布置雨水斗时，宜采用单斗排水，当采用多斗排水时，悬吊管上设置的雨水斗不得多于4个

长度大于15米的雨水悬吊管应设检查口

民用建筑落水管的间距一般为8-16米

66. 卫生器具的设置数量应符合现行的《工业企业设计卫生标准》和现行的有关设计标准、规范或规定的要求

67. 作为生活饮用水的水要符合现行《生活饮用水卫生标准》

68. 浮球阀易损坏、进水量会因浮球的浮起而减少,因此,进水管上一般设两个或两个以上的浮球阀

69. 供水水泵的容量要比最大小时用水量至少大20%

70. 有大便器、洗涤盆无淋浴设备的住宅每人每日生活用水定额为85-130

有住宿的托幼儿园用水定额为50-100

71. 给水埋地的金属管道的外壁应采取防腐蚀处理;埋地或敷设在垫层内的镀锌钢管其外壁亦应采取防腐蚀措施

72. 当设有自动喷水灭火系统时，防火分区允许最大建筑面积可增加一倍

73. 高层一类公共建筑水箱的消防贮水量不应小于18M3

高层二类公共建筑和高层一类居住建筑水箱的消防贮水量不应小于12M3

高层二类居住建筑水箱的消防贮水量不应小于6M3

74. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置，消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5M，且不宜大于40M;距路边的距离不宜大于2M ，在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量

75. 屋顶有隔热层时，应从隔层板面算起

在通气管口周围4M以内有门窗时，通气管口应高出窗顶0.6M或引向无门窗一侧

通气管高出面层不得小于0.3M，且必须大于最大积雪厚度，通气管顶端应装设风帽或网罩

上人屋面，通气管口应高出屋面2.0M并应根据防雷要求考虑防雷装置

通气管口不宜设在建筑物挑出部分(如屋檐檐口阳台和雨蓬)

76. 多台水泵共用吸水管连接应采用管顶平接

77. 为保证排水系统的臭气不窜入室内，地漏应设水封，其水封深度不得小于100;水封盒的水封深度不得小于50

78. 管径小于或等于50时，宜采用截止阀;管径大于50时，宜采用闸阀或碟阀

79. 在双向流动管段上，应采用闸阀或碟阀

80. 在经常启闭的管段上，应采用截止阀

81. 不经常启闭而又需快速启闭的阀门，应采用快开阀门

82. 配水点处不宜采用旋塞

83. 建筑给水可用硬聚氯乙烯管(聚乙烯管、聚丙稀管、聚丁稀管)，DN10-100mm，

公称压力为0.60MPa，给水温度≤45℃

84. 充气水龙头一般可节水30%

85. 水电煤气三表尽量不进户，管道井、分层集中设于走道的壁龙内、水箱间等，当分户水表设置在户门内，其数字显示宜设在户门外，以便查表

86. 消防和生活生产共用系统应绕水表设旁通管，设阀门加铅封，使水流通过水表，需要时打开

87. 节水型大便器冲洗水箱在现阶段以9L为界

88. 当高层建筑不超过100M时，高层建筑最不利点的消防静水压力不应低于0.1MPa

89. 室外低压给水管道水压，当生活、生产和消防水量达到最大时，不应低于0.1MPa

90. 给水配水管管径小于25mm时，一般管道流速控制在1.0m/s左右

91. 水表的口径选择以设计秒流量选定水表的额定流量

以平均小时流量的6%-8%校核流量

92. 污水泵房应有良好的通风，并应靠近集水池，生活污水水泵应设在单独的房间内，对卫生环境有特殊要求的生产厂房和公共建筑内内不得设置污水水泵

93. 消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑;

94. 生产生活用水量按最大小时流量计算。消防用水量应按最大秒流量计算

95. 附设在建筑内的消防水泵房，应用耐火极限不低于1小时的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开

96. 消防水泵房应设置室外的出口，设在楼层上的消防水泵房应靠近安全出口

97. 幼儿园托儿所浴盆淋浴器要求热水的温度是35℃

98. 屋面雨水斗的排水连接管管径不得小于100

99. 优质杂排水是指：污水浓度较低的排水。如冷却水、盥洗排水、沐浴排水

100. 电缆井、管道井、排烟井、排气井、垃圾道等竖向管道井，应分别独立设置;

其井壁应为耐火极限不低于1.0小时的不燃烧体;

井壁上的检查门应采用丙级防火门

101. 室内加压泵允许直接从室外给水管网吸水加压时，水泵宜直接从室外管网吸水

但室外管网的压力(从地面算起)不得低于100kPa

102. 给水管道穿过承重墙或基础处，应预留洞口;且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量，一般不宜小于0.1M

103. 天沟外排水的流水长度，应结合建筑物伸缩缝布置，一般不宜大于50M，其坡度不宜小于0.003

104. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓

105. 生活用热水的水质应符合现行《生活饮用水卫生标准》的要求

106. 化粪池距离地下水取水构筑物不得小于30M，离建筑物净距不宜小于5M，化粪池设置的位置应便于清掏

化粪池清除污泥时，遗留的污泥量为20%

107. 工业企业建筑生活用水，一般宜采用25-35L/人班，小时变化系数为3.0-2.5，用水时间为8小时

108. 工业企业建筑生活用水沐浴延续时间为1小时

109. 生产用水定额、水压及用水条件，应按工艺要求确定

110. 当饮用水作为工业备用水源时，在连接处，生活饮用水的水压应大于其他水管水压

111. 给水管道与其他管道同沟或共加敷设时宜敷设在排水管、冷冻管的上面，热水管、蒸汽管的下面;不宜与输送易燃有害液体或气体的管道同沟敷设

112. 给水横管宜设0.002-0.005的坡度坡向泄水装置

113. 生活给水管管径小于或等于150时，应采用镀锌钢管或给水塑料管

管径大于150时，可采用给水铸铁管

114. 生活给水管埋地敷设管径等于或大于75时，宜采用给水铸铁管

115. 生产和消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管;

116. 自动喷水灭火系统消防给水管应采用镀锌管或镀锌无缝钢管

117. 大便器、大便槽和小便槽的冲洗管，宜采用给水塑料管

118. 当采用排水沟排水时，一个直径为100的地漏可供8个淋浴器使用

119. 根据水质要求和建筑使用要求等因素生活给水管可采用钢管、聚乙稀管、铝塑复合管、涂塑钢管或钢塑复合管等管材

120. 消防、生活共用给水管管网、消防给水管管材应采用与生活给水管相同的管材

121. 镀锌钢管、镀锌无缝钢管应采用热浸锌工艺生产

122. 在体育场中，洗手盆同时给水的百分数是50%

123. 给水管网的下列管段上，应装设止回阀

两条及以上引入管且在室内连通时的每条引入管

利用室外给水管网压力进水的水箱，其进水管和出水管合并为一条管道时的引入管

装设消防水泵接合器的引入管和水箱消防出水管

生产设备的内部可能产生的水压高于室内给水管网水压的设备配水支管

升压给水方式的水泵旁通管

124. 水泵吸水管管内水流速度为1.0-1.2m/s

125. 气压给水设备的罐顶至建筑结构最低的距离不得小于1.0M

罐与罐之间及罐壁与墙面的净距不宜小于0.7M

126. 喷泉的喷嘴宜采用铜质材料，其表面应光洁、匀称

127. 生活污水需经化粪池处理时，粪便污水与生活污水宜分流

128. 排水管道一般应在地下埋设或在地面上楼板下明设，如建筑或工艺特殊要求时，可在管槽、管道井、管沟或吊顶内暗设，但应便于安装和检修

129. 排水支管连接在排出管上时，连接点距立管底部水平距离，不应小于3M

130. 医院污物洗涤间内的排水管管径，不得小于75

食堂内的污水干管管径不得小于100;支管不得小于75

小便槽或3个及以上的小便器，其污水管管径，不宜小于75

131. 生活污水管道一般宜采用排水铸铁管或硬聚氯乙烯管，管径小于50时，可采用钢管

生活污水埋地管可采用带釉的陶土管

132. 在水流转角小于135°的污水横管上，应设检查口或清扫口

133. 在连接2个及以上的大便器或3个及以上的卫生器具的污水横管上，宜设置扫口

134. 立管上检查口之间的距离不宜大于10M，但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上坡顶建筑物的最高层，必须设置检查口，平顶建筑可用通气管顶口代替检查口，当立管上有乙字管时，在该层乙字管的上部应设检查口，检查口设置高度，从地面至检查口中心宜为1.0M，并应高于该层卫生器具上边缘0.15M

135. 通气管的管径，应根据排水管的排水能力、管道长度确定，不宜小于排水管管径的1/2

136. 污水泵为自动控制启动，其流量应按设计秒流量确定

137. 污水集水池的容积，不得小于最大一台水泵5min的出水量，但水泵启动次数每小时不得超过6次

138. 污水泵为人工控制启动，其流量应按最大小时流量确定

139. 生活污水集水池的容积，不得大于6小时的平均小时污水量

140. 雨水管道的设计重现期一般为一年

141. 公共浴室淋浴器出水水温应稳定，并宜采用的措施是：

采用开式热水供应系统

给水定额流量较大的用水设备的段，应与淋浴器配水管道分开

多于3个淋浴器的配水管道，宜布置成环形

当淋浴器少于6个时，沿途损失可采用不大于200Pa，多于6个时，采用不大于350Pa，但其管径不得小于25

142. 甲、乙类物品的中间仓库应采用耐火极限不低于3小时的非燃烧体墙和1.5小时的非燃烧体楼板与其他部分隔开

143. 高层厂房与甲类物品库房的间距不应小于13M

144. 厂房疏散楼梯的宽度不宜小于1.1M

145. 库区围墙与库区内建筑的距离不宜小于5米，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求

146. 甲类液体半地下储罐必须设防火堤

147. 液氧储罐周围5M范围内不应有可燃物和设置沥青路面

148. 公建中一个房间的面积不超过60M2，且人数不超过50人时，可只设一个门

149. 单层公建中面积不超过200M2，且人数不超过50人时，可只设一个直通室外的安全门

150. 九层及九层以下每层建筑面积不超过300M2，且人数不超过30人的单元宿舍可只设一个楼梯

151. 超过六层的组合式单元住宅和宿舍，各单元的楼梯均应通至平屋顶，如户门采用乙级防火门时，可不通至屋顶

152. 人员密集的公共场所的室外疏散小巷，其宽度不应小于3米

153. 防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上

154. 防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构

155. 防火墙内一般不设排气道

156. 建筑物内的防火墙不应设在转角处

157. 高层建筑消防水池容量如超过1000M3时，应分设成两个

158. 公建的疏散楼梯两段间的水平净距，不宜小于150

159. 下列建筑或部位的隔墙，应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体

甲、乙类厂房和使用丙类液体的厂房

有明火和高温的厂房

剧院后台的辅助用房

一、二、三级耐火等级的门厅

建筑内的厨房

160. 消防水泵宜采用自灌式引水

161. 一组消防水泵的吸水管不应少于两条

162. 消防水泵应采用一、二级耐火等级的建筑

163. 化粪池的有效容积按污水在化粪池中的停留时间计算，宜采用12-24小时

164. 化粪池的深度不得小于1.3米，宽度不得小于0.75米，长度不得小于1.0米。化粪井的直径不得小于1.0米

165. 消火栓的给水管道的设计流速不宜超过5m/s

166. 低层建筑室内消火栓栓口处的静水压力不应超过80毫米汞柱，否则应采用分区给水

高层建筑室内消火栓栓口处的静水压力大于50毫米汞柱，消火栓处应设减压装置

167. 室内消火栓在布置时，一般不能用双出口的消火栓代替两支水枪

但18层及以下，每层不超过8户，建筑面积不超过650平方米时，可用双出口

168. 分区给水的室内消火栓给水系统一般适用于建筑高度超过50米的建筑

169. 室内温度低于4℃或高于70℃的建筑物、构造物，应采用干式喷水灭火系统

自动喷水灭火系统的总用量按火灾持续时间1小时计算

170. 二氧化碳最低的设计灭火浓度为34%

171. 市政管网供水压力不能满足某高层建筑供水水压要求，需设升压设施，高位水箱比较安全经济

172. 当高层建筑发生火灾时，应以采用室内消防系统方式扑救为主

173. 全充满卤代烷灭火系统，一个保护区的面积不宜大于500平方米

174. 化学泡沫灭火器的使用温度范围为4-55℃

175. 设置通气管可以使室内排水系统于大气相通，尽可能使管内压力接近于大气压，其作用有保护水封不受破坏、减少排水系统的噪声、放出管内的有害气体、延长管道使用年限

176. 水表的口径应根据用水量均匀的给水系统的给水最大流量确定

177. 高层主体建筑内设充有可燃油油浸电力变压器室，不能用自动喷水灭火装置

应采用二氧化碳固定灭火、卤代烷1211.1031固定灭火、水喷雾固定灭火装置

178. 室内排水铸铁承接直管最常用的连接方法为普通水泥接口

179. 水泵的出水量应按最大小时流量确定

180. 高位水箱间的净高不得低于2.2米

181. 水泵房建筑应为一、二级耐火等级

泵房净高不得小于3.0米

采暖温度一般为16℃

窗地比为1/6-1/7

182. 生活、生产贮水池和消防用水池应分开建设

183. 在同等条件下影响洗衣房洗衣成本(耗费肥皂量)的首要水质因素是硬度

184. 公共食堂厨房内的污水采用管道排除时，其干管管径不得小于100

185. 生活给水系统中，卫生器具处静水压力不得大于600kPa

186. 采用屋面天沟排水，特大暴雨时，天沟水面会超过设计标高，为防止由天窗向内溢水采用在天沟末端山墙上溢流口

187. 高层建筑给水系统竖向分区有多种因素确定，一般建筑最低卫生器具给水配件处的静水压力宜控制在300-350kPa;办公楼宜为350-450kPa

188. 室外给水管网允许直接吸水时，水泵宜直接从室外吸水，但室外给水管网的压力应不小于100 kPa

189. 为了防止下水道通过储水池的溢流管倒流污染，生活储水池的溢水口应高出室外地坪100

190. 雨水排出管内水流呈压力流状态不能直接接入其他排水管

191. 污水中含有大量悬浮物并散发有害气体时，不能采用沟排水

192. 天沟外排水可用于大面积厂房屋面排水

193. 厂房内不允许进雨水、厂房内不允许设置雨水管道、天沟长度不大于50M

194. 食堂、厨房应设室内排水沟

公共浴室、洗衣房应设室内排水沟

锅炉房宜设室内排水沟

195. 优质排水的顺序为冷却水、沐浴排水、洗脸洗手排水、洗衣排水、厨房排水(以上为生活污水);厕所排水(生活废水)

196. 木材加工车间、库房不宜设室内排水沟

197. 建筑给排水循环水冷却，从考虑节约用地面积、提高冷却效果等因素，推荐采用机械通风冷却方式

198. 水泵出水量，当气压水罐内为平均压力时，不应小于管网最大小时流量的1.2倍

199. 变压式给水设备的进水泵一小时内最多启动次数一般为6-8次

200. 水箱上的溢水管不得装阀门

201. 冷却塔的补充水量，一般按循环水量的2-5%计算

202. 坐式大便器应自带水封装置

203. 按60℃计算日用水量≥10立方米时，硬度大于375mg/l时，洗衣用水应进行处理，其他用水宜进行处理

日用水量<10立方米时，其原水可不进行水质处理

204. 一个给水当量是污水盆用的一个截止阀或配水龙头，在流出水压力20kPa是全开的出流量0.2L/s作为一个给水当量

205. 民用建筑的室外消防用水量，应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确量。

4.5暖(20)

1. 采暖热水温度低于100℃，气化的可能性小，系统正常运行的可靠性高

在低于100℃的前提下，水温尽量高，以减少散热面积

2. 高层建筑热水采暖系统，建筑高度超过50M时竖向宜分开

超过50米系统水压高选择散热器不方便

3. 计算采暖热负荷时，围护结构的附加耗热量应按其基本耗热量的百分率确定，其朝向修正率

北、东北、西北 0～10% 东、西 -5% 东南、西南 -10～-15% 南 -15～-30%

当冬季的日照率小于35%时

建筑物东南、西南和南向围护结构耗热量的修正率为-10～0%

建筑物东、西向围护结构耗热量的不修正

4. 通过建筑物的外门、窗散失的热能约占建筑物总能耗的2/3

5. 采暖热媒为蒸汽时，不宜采用钢制散热器，当采用铸铁散热器时，也应与散热器所能承受的压力向适应;

蒸汽采暖系统的工作压力不宜超过0.2MPa

6. 当房间高度为6米时，围护结构高度的附加耗热量为4%

当建筑物的外窗与外墙之比大于50%时，围护结构的附加耗热量为10%

7. 热水采暖和蒸汽采暖比较，有室温波动小的明显优点

8. 重力循环热水供暖系统的特点是不需要电力，节能，但作用压力小，仅适宜于作用半径不超过50米，三层以下的小型建筑

9. 小型公寓应选用双管下供下回式机械循环供暖系统

10. 20层办公楼应选用分区式单管跨越式机械循环供暖系统

11. 双管上分式低压蒸汽采暖系统的优点是

安全卫生条件好;不需要较大的管沟;系统运行时不致产生较大的噪声

但系统作用半径小

12. 高层建筑的热力入口多在地下室或中间设备层，其净高应不小于1.8米

13. 住宅的主要房间设在向阳一侧有利于采暖节能

14. 一般供暖的热交换站的作用半径在500米范围内

15. 30米以下的建筑应采用低压采暖系统，散热器采用低压散热器

16. 采暖室外计算温度，应采用历年平均不保证五天的日平均温度

设计计算用的采暖天数，应按累年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度(5℃)的总日数确定

冬季空气调节的室外计算温度，应采用历年平均不保证一天的日平均温度

17. 楼梯间的散热器尽量布置在底层

18. 采暖建筑玻璃外窗的层数与室外温度、室内外温度差、朝向等因素有关，同时与墙的传热阻也有关

19. 解决采暖管道由于热胀冷缩产生的变形，最简单的方法是利用管自身的弯曲

20. 采暖管道坡度是为了集气和排气

21. 集中采暖系统包括散热器采暖、热风采暖和辐射采暖

22. 采暖建筑体形系数不宜太大，≤0.3

23. 热水采暖和蒸汽采暖均应考虑及时排除系统中的空气

24. 散热器不应设置在两道外门之间

25. 采暖管道必须穿过防火墙时，应采取固定、密封措施

26. 采暖热水锅炉补水应使用处理过的软水

27. 低温热水安全，不易气化，卫生条件好，宜在民用建筑的集中采暖系统中采用

28. 地沟内、管道井和不采暖的楼梯间的采暖管道应保温

29. 浴室采暖温度不应低于25℃

30. 托幼儿园采暖温度不应低于20℃

31. 热水采暖系统膨胀水箱的作用是定压、容纳水膨胀后多余的水不浪费

32. 高层建筑的垂直单管热水采暖系统所供层数不宜大于12层

33. 手术室净化空调应保持正压

34. 正压送风系统应保证防烟楼梯间的正压值为50Pa

楼梯间的正压送风口应每2-3层设一个

35. 舒适性空调夏季室内温度应为24-28℃

36. 舒适性空调东季室内温度应为18-22℃

37. 空调机能降低室内空气和含湿量

38. 在满足使用的前提下，适当降低冬季室温和提高夏季室温，可以达到节能效果，在供暖期若降低1℃，可节能10-15%

39. 空调系统新风量应考虑室内人员的数量、需要排除的风量、维持正压所需新风量

40. 一般公共建筑中剧院会堂商店等应采用上送式热风幕

41. 吊顶内暗装风机盘管，凝水管的坡度最重要

42. 夏季自然通风用的进风口，宜采用门、洞、平开窗，其下缘距室内地面的高度，应采用0.3-1.2米

43. 在严寒或寒冷地区，冬季自然通风用的进风口，其下缘不宜低于4米，否则应采取防止冷风吹向工作地点的措施

44. 机械送风口的位置：

应设在室外空气较清净的地点

应尽量设在排风口的上风侧，应低于排风口

进风口的底部距室外地坪不宜低于2米(草坪时可1米)

45. 高级民用建筑有较高的温、湿度要求时应设空调系统

46. 事故排风口，应高于20米范围内最高建筑物的屋面3米以上

47. 输送气体温度为≤300℃的非保温金属风管沿建筑物的难燃烧体结构敷设时，若未采取遮热措施，则该管道外表面与建筑结构之间的距离不应小于0.3米;>300℃时，0.6米

48. 房间较多且各房间要求单独控制温度的民用建筑，宜采用风机盘管加新风系统

49. 高大空间的公共建筑宜采用全空气空调系统

50. 设置集中采暖的建筑物，冬季室内生活地带或作业地带的平均风速，对于民用建筑不宜大于0.3米/秒

51. 设有集中空调的民用建筑，其主要出入口处，单层门对节能最不利

52. 孔板送风口形式宜用在送风量大，下送气流均匀的工艺性空调系统，民用建筑没必要

53. 空调机表面冷却器表面温度，低于空气露点温度才能使空气冷却去湿

54. 普通风机盘管不具备加湿功能

55. 空调系统的节能措施有采用自动控制、合理划分系统、选用低能耗设备

56. 高级旅馆的客房内，宜采用风机盘管加新风系统

57. 空调自控系统可控制室内空气温度、湿度和洁净度

58. 能全面反映现代化体育馆的暖通空调专业设计内容是采暖、通风与空调

59. 高层民用建筑通风空调风管，穿越防火分区处、穿越变形缝处、火灾危险大的房间隔墙和楼板应设防火阀;

垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀

60. 空调水系统中水泵运行时，水泵出口压力最大，沿出水方向渐渐降低，到水泵入口最低

水泵不运行时，在同一水平线上的管段压力相同，位置越高压力越小

61. 通风、空调在外墙上的进风口、排风口的相对位置为进风口在排风口下侧、上风侧

62. 舒适空调房间的换气次数不宜小于5次/时

63. 送风口的出口风速，应根据送风方式，送风的类型，安装高度，室内允许风速和噪声标准等因素确定，消声要求较高的，宜采用2-5米/秒

64. 要求空气调节的房间总面积不大或建筑物中仅个别房间有空气调节要求时，宜采用整体式空气调节机组

65. 厨房、卫生间和麻醉室应保持负压

手术室要保持正压

66. 锅炉最高操作点至梁底的距离不应小于2米

锅炉后侧与墙的净距应不小于1.0米

67. 民用建筑空调系统自动控制的目的，节省运行费、方便管理、减少运行人员，但投资要高

68. 影响空调建筑耗能的因素很多，有朝向、体形、窗大小

69. 炎热地区的民用建筑和工业辅助建筑物，避免屋面受太阳辐射的较好方式是采用通风屋面

70. 墙体的节能措施是用导热系数小的材料、传热阻大的材料作外墙

71. 玻璃窗的层数与面积对热、冷负荷、传热量、冷风渗透量有影响

72. 湿负荷取决于人员散湿、设备散湿、新风带进湿，与窗无关

73. 采暖建筑的朝向从节能方面谈宜采用南北向或接近南北向，闭开冬季主导风向

74. 房屋形状围护结构少采暖热负荷较小

75. 锅炉房通向室外的门应向外开启

76. 锅炉房辅助间、生活间等通向锅炉间的门应向锅炉间开启，以利疏散

77. 锅炉间泄压面积不小于锅炉间占地面积的10%

78. 锅炉房外墙的开窗面积应满足采光、通风、泄压的要求

79. 一般民用的单层锅炉房，当采用铸铁锅炉时，对房间的净高要求是4-4.5米

80. 总建筑面积在10000-25000平方米的建筑空调机房的层高大约需4-4.5米

81. 氟利昂压缩式制冷机房高度不应低于3.6M

活塞式制冷机一般3.6-4.5M

离心式制冷机一般4.5-5.0M

氨压缩式制冷机不应低于4.8M(氨制冷系统排氨口必须装设排放口，应高于周围50米内最高建筑物的屋脊5米

82. 制冷机与墙面之间的距离应大于0.8米

设备之间留出0.8-1.5M的检修通道

83. 溴化锂吸收式制冷机，设备顶部距屋顶或楼板的距离，不得小于1.2M

84. 全空气定风量系统的送风管一般设在走廊或房间的吊顶内，利用吊顶空间作为回风道，要求梁下至吊顶应有大于600的高度

85. 空调系统的服务面积宜为500平方米

86. 大型礼堂和体育馆应采用喷口送风方式

87. 高层民用建筑中，办公楼及旅馆常采用卧式暗装的风机盘管

88. 对于中间有走廊，房间无吊顶的房间，可以采用侧面送风，利用走廊回风的送风方式，当为两侧送风时，走廊两侧墙轴线宽度应不小于2400

89. 地下室设有大型制冷机房时，制冷机的出入问题，优先考虑外墙留孔，室外留出入口的方案

90. 两台冷水机组的冷冻水泵(一次泵)两台相应流量的泵最合适

91. 通过制冷机的水量不能随制冷量变化而变化，防止制冷机故障

92. 破坏地球大气臭氧层的制冷机介质是氟利昂，过渡品是氟利昂22;替代品为R123、R134a

93. 氨制冷机不应设在民用建筑内

94. 空调机风管穿过空调机房外墙处必须设防火阀

95. 为保证车间有足够的通风量，通常在进行自然通风开口面积计算时，应考虑风压和热压

96. 放散热量的厂房，其自然通风应考虑热压

97. 宾馆饭店的大型厨房一般应设机械通风系统

98. 在通风管道中能防止烟气扩散的设施是防火阀

99. 为组织自然通风，设计时应考虑朝向、建筑物之间的间距、建筑物的合理布置

100. 自然通风是借助于风压和热压使空气流动

101. 机械通风系统进风口的底部距室外地坪，不宜小于2M

102. 大型地下汽车库可不设自然通风系统(因不易做到)

103. 高层民用建筑下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施

不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室

采用自然排烟设施的防烟楼梯间，其不具备自然排烟条件的前室

封闭式避难层

104. 高层民用建筑设置机械排烟的排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30M(烟气实际流动路线的水平长度)

105. 高层民用建筑的排烟口应设在防烟分区的靠近顶棚的墙面上或顶棚上

106. 只要是高层建筑都要设防烟设施

107. 而排烟设施对二类高层建筑设有条件限制(超过32米)

108. 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室、封闭避难层应设防烟设施

109. 无直接自然通风，且长度超过20M的内走道

面积超过100M2，且经常有人停留或可燃物较多的房间

总面积超过200M2或一个房间超过50M2，且经常有人停留或可燃物较多的地下室

高层建筑高度大于12M的中厅

一类高层和建筑高度超过32米的二类高层建筑

应设置机械排烟设施

110. 一类高层和建筑高度超过32米的二类高层建筑的内走道，长度超过60米应设机械排烟

111. 高层民用建筑防烟楼梯间前室、消防电梯前室自然排烟时，可开启外窗，外窗面积不应小于2M2;如合用前室为3M2

112. 高层民用建筑靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗之和不应小于2M2

113. 一类高层和建筑高度超过32米的二类高层建筑的中庭满足净空高度小于12M，同时可开启外窗面积不应小于中庭地面积5%时可作自然排烟

114. 机械排烟管道材料必须采用不燃材料

115. 机械排烟的排烟口应设在距顶800以内的高度上，当房间高度大于3米时，排烟口要求距地面不小于2.1

116. 采用自然排烟方式的长度≤60米的内走道，其开口的有效面积应≥走道面积的2%

117. 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施

118. 排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施

119. 用户燃气引入管不应敷设在地下室

120. 厨房高度不低于2.2米，自然通风、自然采光;

121. 有燃气热水器的厨房净高应大于2.4米

122. 燃气管穿过门厅走道管段不得装阀门和活接头;

123. 燃气立管不得敷设在卧室浴室厕所;室内的管道应明装;

124. 燃气管管道不得从建筑物和大型构筑物下穿

125. 法定热量单位是W(瓦)，也是电功率单位(焦耳/秒)

126. 法定压强单位是Pa帕(N/M2)

127. 非法定热量单位一冷吨(或美国冷吨)，约等于3500W

128. 采暖期室外平均温度低于-5℃的地区，建筑物外墙在室外地坪以下的垂直墙面，以及周边直接接触土壤的地面应采取保温措施，在外墙周边从外墙内侧算起2.0米范围内，地面的传热系数不应超过0.3W/m2k

129. 供热水(蒸汽)温度一般110-130℃，低温热水，一般不低于95℃

130. 民用建筑机械循环热水采暖方式，供水温度为95℃，回水温度70℃

131. 高压蒸汽压力>70kPa;低压蒸汽压力≤70kPa

132. 地板辐射采暖，供水温度不宜超过60℃

133. 金属辐射板采暖，宜采用不低于110℃热水或压力不低于400kPa的高压蒸汽

134. 夏季空调冷媒为冷水，一般出水为6-8℃

135. 冬季空调热媒为热水，一般出水为60℃

136. 防火阀的动作温度宜为70℃

4.6电(20)

1. 在感性负载上并联电容器设备可以提高功率因数

2. 高压供电的用电单位功率因数应为0.9以上;低压供电的用电单位功率因数应为0.85以上

3. 根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响程度分级为一、二、三级

4. 县级医院手术室电力负荷为一级

特大型火车站旅客站房电力负荷为一级

民用机场候机厅电力负荷为一级

省级体育馆的比赛厅为电力一级负荷

5. 县级医院客梯电力负荷为二级

大型百货商场电力负荷为二级

6. 建筑供电一级负荷中的特别重要负荷供电要求为两个独立电源之外增设应急电源

7. 一般乘客电梯为二级，重要的为一级

一般载货电梯、医用电梯、自动扶梯为三级，重要的为二级

8. 快速自动启动的柴油发电机组仅适用于允许中断供电时间为15秒以上的供电

9. 用电单位用电设备容量大于250kW或需用变压器容量大于160kVA时，应采用高压方式供电

10. 民用建筑的供电线路，当电流负荷超过30A时，应采用380/220V三相四线制供电

11. 民用建筑的高压方式供电，一般采用的电压是10kV

12. 居住区的高压配电，一般按每占地2公里2或总建筑面积400000M2设置一个10kV的配电所

通过配电所，以达到低压送电半径在250M左右

13. 地下室只有一层时，变电所允许放在地下室，应采取防水措施

14. 变电所不应设在水池的正下方，应接近负荷中心，并宜采用自然通风

15. 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级为一级

无特殊防火要求的多层建筑中，装有可燃性油的电气设备的配变电所，允许在首层靠外墙部位、地下室安装

16. 装有电气设备的相邻房间之间有门时，此门应向低压方向开启或双向开启

17. 配变电所的电缆沟和电缆室，均应采取防水、排水措施

18. 高压配电装置距室内房顶的距离一般不小于0.8M

高压配电装置宜设不能开启的自然采光窗，窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.8M

19. 高压配电装置与值班室应直通或经走廊相通

高压配电装置室的耐火等级，不应低于二级

20. 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度和高度加0.3M确定

21. 变压器室门均应为防火门

变压器室采用自然通风时，夏季的排风温度不宜高于45℃

22. 长度大于7米的配电装置室应设两个出口

23. 装有可燃性油的电气设备的配电所，不应设在人员密集场所的上方及贴邻疏散出口的两侧;可设在首层靠外墙部位及地下室

24. 大型建筑群、超高层建筑、单位建筑面积大或场地大、用电负荷分散的宜分散设置配电变压器

25. 电力负荷等级为一级负荷中的特别重要的负荷的建筑可集中设置配电变压器

26. 一类高层、低层主体建筑内，严禁设置装有可燃油的电气设备

27. 高层建筑中配电所宜划分为单独的防火分区

值班室应单独设置，但可与控制室或低压配电室合并兼用

高低配电设备允许设在同一房间内

28. 同一房间内布置高、低压装置时，当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露导体时，两者之间的净距不应少于2M

29. 变压器之间的门应设防火门

30. 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗

高压配电室窗户的下沿距室内地面高度不宜小于1.8M

高压配电室邻街的一面不宜开窗

31. 成排布置的低压配电屏，当其长度超过6M时，屏后的通道应有两个通向本室或其他房间出口;

当两出口之间的距离超过15米时，其间还应增加出口

32. 装配式高压电容器组在室内安装时的要求：

下层电容器的底部距地面不应小于0.2

上层电容器的底部距地面不宜小于2.2米为错

电容器装置顶部距屋顶净距不应小于1米

电容器布置不应超过三层

33. 单排固定布置的低压配电屏前的通道宽度不应小于1.5M

以双排对面的方式布置时，其屏后的通道最小宽度应为1米

34. 有人值班的配变电所，当值班室与低压配电室合并设置时,值班人员经常工作的一面,低压配电装置到墙的距离不应小于3米

35. 发电机房应有两个出入口

发电机房同控制室、配电室之间的门和观察窗应有防火隔音措施，门开向发电机间

36. 贮油间同发电机间之间为防火门，门开向发电机间

37. 发电机房通向外部的门应有防火、隔音设施

38. 380/220V低压架空电力线路接户线，在进线处对地面距离不应小于2.5M

39. 高压架空电力线路接户线，在进线处对地面距离不应小于4M

40. 100kVA的变压器外廊与门的最小净距应为0.8米

1250kVA的油浸变压器外廊与后壁的最小净距应为0.8米

41. 高压配电装置各回路的相序排列应一致，硬导体的各相涂色，色别为

A相黄色，B相绿色，C相红色

高压配电室内出线套管至屋外通道的路面的最小安全净距应为4米;

高压配电室内装置距屋顶(梁除外)的距离一般不小于0.8米

高压配电室通往防爆间隔的通道的最小净宽应为1.2米

42. 在配电装置室内裸导体上布置灯具时，灯具与裸导体之间的距离，灯具的水平投影与裸导体的净距应大于1米

43. 不间断电源正常运行时噪音不应超过80分贝

44. 架空线路按5-10年规划，电缆线路按15-20年规划

45. 沿建筑物架设的低压线路应采用绝缘线，导线支撑点之间的距离不宜大于15米

46. 低压接户线下方离窗户的垂直距离不应小于0.8米

与阳台的水平距离不应小于0.75米

与墙壁、构架的距离不应小于0.05米

47. 与建筑物相关联的室外部位布线，绝缘线离建筑物的距离

水平敷设距下方离窗户的垂直距离不应小于0.3米

与阳台的水平距离不应小于0.75米

与墙壁、构架的距离不应小于0.05米

48. 建筑物顶棚内，严禁采用直敷布线

49. 不得将护套绝缘线直接埋入墙壁、顶棚的抹灰层内

50. 室内水平直敷布线时，对地距离不应小于2.5M

51. 穿金属管的交流线路，应将同一回路的相线和中性线穿于同一根管内

52. 沿同一路径的电缆数超过18根时，宜采用电缆隧道敷设

53. 沿同一路径的电缆数超过8-18根时，宜采用电缆沟

54. 沿同一路径的电缆数为8根以下时，宜采用直接埋地敷设

55. 电缆与建筑物平行直埋敷设时，应埋在建筑物的散水坡外;电缆进入建筑物时，所穿保护管应超过散水坡100

56. 在有配碱腐蚀性介质的场所，应采用硬质塑料管布置

57. 重点风景旅游区的建筑群、环境对架空线路有严重腐蚀时、大型民用建筑、没有架空线路走廊时均应采用电缆敷设

58. 一般1kV以下的配电线路称低压线路

59. 通过居民区的高压线路，在最大弧垂的情况下，导线与地面的最小距离不应小于6.5M

60. 低压架空电缆在通过交通困难地区时，架空电缆与地面的最小净距应为3.6米

61. 架空线路在接近建筑物时，低压线路的边导线的最大计算风偏时，与建筑物的水平距离不应小于1M

62. 直埋电缆在与建筑物平行敷设时，与建筑物基础的最小净距为0.5米

63. 电缆隧道的在长度大于7M时，两端应设出口

64. 电缆隧道在进入建筑物处，以及在变电所围墙处，应设带门的防火墙，并应每隔50米安装一个防火密闭的隔门

65. 电缆桥架在水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.5M

电缆桥架与无保温层的热力管道之间的最小净距为1.0米

66. 居住小区内的高层建筑，宜采用放射式低压配电方式

67. 竖井的井壁应是耐火极限不低于1小时的非燃烧体

竖井的大小除满足布线间隔及配电箱布置等必要尺寸外，还宜在箱体前留有不小于0.8M的操作距离

竖井在每层楼应设检修门并开向公共走廊

竖井门的耐火等级不低于丙级

68. 电气竖井不得和电梯井、管道井等共用同一竖井

竖井应靠近负荷中心和变电所，以减少线路的长度

应远离烟道、热力管道等设施

69. 应尽量避免与楼梯间和电梯井相邻

向电梯供电的电源线路，不应敷设在电梯井道内

电梯井内应设有照明灯

70. 客梯轿厢内的工作照明灯数不应少于2个

客梯轿厢内应有应急照明，其连续供电时间应不少于20分钟

住宅及公寓的电梯禁止采用‘无司机’的自动工作方式

71. 宾馆自动门的运行噪音不宜大于60分贝

72. 儿童活动场所的插座距地面安装高度不应低于1.8米

73. 卤钨灯属于热辐射光源

74. 舞台照明用的调光控制台宜安装在观众厅池座后面

舞台出口内右侧，靠近一层耳光室挑台上

舞台口大幕线内的地下室

75. 美术展厅应优先选用白炽灯、烯土节能荧光灯等显色指数高的光源

76. 交通区的照度不宜低于工作区照明的1/5

77. 高压钠灯显色性较差，故适合用于辨色要求不高的库房等

78. 应急照明包括：备用照明、疏散照明和安全照明

79. 航空障碍标志灯的水平、垂直距离不宜大于45M

80. 当电气照明需要与天然采光结合时，宜选用光源色温在4500-6500K的灯具

因色温在4500-6500K的灯具接近自然颜色

81. 在需要进行室内彩色新闻摄影和电视转播的场所，光源的色温宜为2800-3500K

82. 障碍标志灯安装高度距地面60M以上，应为恒定光强的红色光

距地面90M以上，应为中光强(>1600cd)红色光灯

距地面150M以上，应为高光强的白色光灯

83. 在烟囱顶上设置障碍标志灯时，宜安装在低于烟囱口1.5-3M的部位并成三角形水平排列

84. 安全出口标志灯宜设在距地面高度不低于2M处

疏散标志灯宜设在离地面1M以下的墙面上

85. 凡建筑物的高度超过30M时，这一高度以上的部分应采取防侧击雷和等电位措施

86. 为了防止雷击穿孔，金属屋面作雷电接闪器其厚度不应小于铁板4;铜板5;铝板7

87. 防直击雷装置的引下线均不应少于两根，且可利用柱子中的主钢筋

一级防雷引下线间距不得大于18M;10*10;10Ω，φ12

二级防雷引下线间距不得大于20M;15*15;20Ω

三级防雷引下线间距不得大于25M;20*20;30Ω

88. 一级防雷 国家级建筑、特别重要建筑、大型铁路旅客站、超过100M建筑

二级防雷 省级建筑、重要建筑、超过50M建筑

三级防雷 超过20M建筑、历史上雷击次数较多的建筑

89. 一、二级防雷建筑，当整个建筑物全部为钢筋混凝土结构时，应将建筑物内各种竖向金属管道每三层与圈梁钢筋连接一次

90. 一级防雷建筑要求进入建筑物的各种电气线路及金属管道尽量采用全线埋地引入，并在入户端接地;

如不能全埋地，必须在入户前有一段不小于15米的埋地电缆作为进线保护

91. 构造柱的防直击雷装置引下线一般可为一根，但其长度超过40米时，应在相对称的位置上装设两根

92. 高层民用建筑，应采用装设在屋角、屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带，并在屋面上装一定的金属网络的措施

93. 避雷针采用圆钢或焊接钢管制成，对于直径的要求

当采用圆钢且针长在1M以下时，其直径不应小于12

当采用圆钢且针长在1-2M时，其直径不应小于16

当采用钢管且针长在1M以下时，其直径不应小于20

当采用钢管且针长在1-2M时，其直径不应小于25

94. 避雷带或避雷网采用圆钢或扁钢制成，其扁钢厚度不应小于4

95. 装在烟囱顶上的避雷针的圆钢直径不应小于20

96. 采用圆钢作为引下线时，圆钢的直径不应小于8

97. 利用建构筑物钢筋混凝土中钢筋作为防雷引下线时，其上部应与接闪器焊接，下部在室外地坪以下0.8-1M处焊出一根镀锌导体，此导体伸向室外至外墙皮的距离不宜小于1M

98. 为了减少相邻接地体之间的屏蔽，垂直接地体与水平接地体的距离均为5米

99. 接地装置可使用自然地体和人工接地体，当采用人工接地体时，圆钢的直径不应小于10

100. 为降低跨步电压，防直击雷的人工接地装置距建筑物人口处及人行道不应小于3M

101. 低压配电系统的接地形式有TN、TT、IT三种

102. 灯具与图书等易燃物的距离应大于0.5M

103. 超高层建筑为防火特级保护对象;

高层建筑的一类建筑属一级保护对象;

高层二类和低层的一类为二级保护对象;

低层二类为三级保护对象

104. 消防值班室中只有报警装置而无自动灭火或消防联动设施，可与其他经常有人的部门合并设置

消防值班室距出入口的距离不得大于20M

门必须向疏散方向开启

不应将消防值班控制室设在厕所等的隔壁和上、下层相对应的房间

105. 单层主体建筑超过24米的体育馆需要设置火灾报警和消防联动控制系统

106. 厨房、锅炉房、发电机房、茶炉房、烘干房等宜选用感温探测器

107. 火灾时有强烈的火焰辐射、需要对火焰作快速反应、无阴燃阶段的火灾宜选用火焰探测器

探测器易受阳光或其他光源的直接或间接照射的场所不宜设置火焰探测器

108. 探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半

109. 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5

110. 探测器周围0.5M范围内，不应有遮挡物

111. 探测器至空调送风口的水平距离，不应小于1.5M，并宜接近风口安装

112. 在梁突出顶棚的高度小于200时，顶棚上设置的感烟、感温探测器，可不考虑梁对探测器保护面积的影响

113. 一类高层建筑的消防用电设备的供电，应在最末一级配电箱处设置自动切换装置

114. 一类高层建筑的自备发电设备，应设有自动启动装置，并能在30S内供电

115. 消防用电设备应采用专用供电回路

116. 消防用电设备的配电回路控制回路宜按防火分区划分

117. 火灾确认后

关闭有关部分的防火门、防火卷帘，并接受其反馈信号

发出控制信号，强制全部电梯停于首层，并接受其反馈信号

接通火灾应急照明和疏散指示灯

接通全楼的火灾报警装置和火灾事故广播，切断全楼的非消防电源

118. 环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备宜设漏电保护

119. 消防用电设备的电源不应装设漏电保护

120. 消防用电设备的配电线路，当采用穿金属管保护，暗敷在非燃烧体结构内时，其保护层厚度不应小于30

121. 业务计算机用房电源属于一级电力负荷

计算机房应远离易燃易爆场所及振动源

计算机房应远离配电室，减少磁干扰场强

计算机房应设独立的空调系统或在空调系统中设置独立的空气循环系统

122. 面积大于200M2的演播室、面积大于1500M2的营业厅和展厅应设应急照明

观众厅不论大小均应设应急照明

123. 电话站技术用房不宜设在浴池、卫生间、开水房及其他易积水房间的附近

不宜设在水泵房、冷冻空调机房及其他有较大振动场所附近

不宜设在锅炉房、洗衣房以及空气中粉尘含量过高或有腐蚀性气体、腐蚀性排泄物等场所附近

不宜靠近配电所、变压器室、配电室楼上、楼下或隔壁以减少磁干扰场强

124. 镜框式剧场、报告厅扩声控制室宜设在观众厅后部

125. 体育场内扩声控制室宜设在主席台侧

126. 扩声控制室不应与电气设备机房上、下、左、右贴邻布置

127. 消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层，距通往室外出入口不应大于20米

128. 民用建筑需要设置火灾报警与消防联动控制系统的建筑是

10层及以上的住宅建筑

建筑高度超过24米的其他民用建筑

与高层建筑直接相连且高度不超过24的裙房

单体主体建筑高度超过24米的体育馆

129. 大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A，灯泡数量不宜超过60个

130. 医院手术室内除手术无影灯外，宜另设有一般照明，其光源色温应与无影灯光源相适应，垂直照度不宜低于水平照度的1/2，其水平照度不宜低于500Lx

131. 灯具的遮光格栅的反射表面应选用难燃材料，其反射系数不应低于70%

132. 按照规范，多雷区指的是年平均雷暴日数超过40的地区

133. 花样游泳照明设计应增设水下照明装置，水下照明装置应按灯具的光通量计算，每平方米的光通量不宜小于1000Lm

134. 演播室及播音室的隔音门及观察窗的隔声量每个应不少于60分贝

135. 控制室地面不宜高于演播室地面0.3M

136. 高层建筑内的乘客电梯，轿箱内应有应急照明，其连续供电的时间应不少于20分钟

137. 儿童活动场所的插座距地面安装高度不应低于1.8M

138. 电话站技术用房应采用防静电的活动地板或塑料地面，有条件的亦可采用木地板

139. 交流安全电压是指电压在36伏及以下的电压

140. 消防联动控制设备的直流控制电源电压应采用24V

141. 变电所内高低配电室之间的门宜为双向开启

142. 发电机房应靠近负荷中心设置

143. 闭路应用电视系统的摄像机应安装啊监视目标的附近不易受外界损伤的地方

安装高度在室内以2.5-5.0米为宜;室外以3.5-10米为宜

144. 电话站与其他建筑物合建时，宜设在朝南向并有窗户的位置，宜设在首层以上四层以下的房间

145. 会议电话室内的混响时间一般宜为低频0.35秒，中频0.40秒，高频0.45秒

146. 超高层建筑为特级保护对象，应采用全面保护方式

高层中的一类建筑为一级保护对象，应采用总体保护方式

高层中的二类建筑为二级保护对象，应采用区域保护方式

低层建筑

147. 对大规模的，需要集中管理的群体建筑及超高层建筑，应采用控制中心系统火灾自动报警与消防联动控制系统

148. 安装在天棚上的探测器边缘

距不突出的扬声器的净距不应小于0.1米

与照明灯具的水平净距不应小于0.2米

与各种自动喷水灭火喷头的水平净距不应小于0.3米

距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于米