附件：

会计从业资格无纸化考试机房建设标准

一、机房建设环境与要求

（一）作业环境

1、考场的温度、湿度的要求

考场内的温度应保障在考试机全部开机运行时的温度，夏季不高于30℃，冬季不低于15℃，并根据地区条件适当调整温度以不结露为准。

2、考场的照明要求

考场内应确保适度的照明条件，但需避免直射显示器屏幕引起眩光，向阳的考场应加装窗帘以遮挡强光。

3、摄像头的向处于背光位置，避免逆光造成监控画面模糊。

（二）物理环境

1、考场的防尘

考场应加强门窗的密闭性能，保持室内清洁和湿度，考生进退场时不能有扬尘。

2、对噪声和振动的限制

技术场地内的噪声应小于68dB，并远离振动源。（如高噪声的空调机、风机等设备）

（三）电磁环境

1、供电系统

考场应具有比较稳定的供电系统，条件允许时可采用双路供电系统以使考试不断进行，还需配备不间断电源，确保所有计算机在运行状态下不少于4个小时（或8个小时）的持续供电。

2、考场应远离强电磁场源（发电机、无线发射机等）

考试进行中应避免日光灯的开关，排风扇的启停，插拔大功率电器等动作，以减少机房内的电磁干扰。

3、考场静电防护

机房内的工作台、工作椅、地面等材料尽量选用防静电材料，有条件的加装接地装置。

4、考场的防雷

多雷区的考场应考虑加装防雷装置，尤其应注意服务器防护。

（四）生物环境

机房内应加强对白蚁、蟑螂、老鼠等生物的防害措施，尤其是鼠害，应由专人检查及防治。

二、机房设备配备标准

（一）网络环境

接入财政专网不小于2M带宽（60人机房标准）。

（二）视频监控

为保证能够实时监控到考场动态,教室应安装2台或两台以上全方位云台摄像机，由管理微机控制，可实现本地及远程监控功能。

（三）考点服务器

| 机器用途 | 最低配置 |
| --- | --- |
| 考点服务器 | 达到或高于以下配制：主机：双核CPU；内存：2G或以上；硬盘：安装完成后目标盘空间剩余至少5G+5MB*考生人数，保证系统交换区（或虚拟内存文件）所在磁盘拥有足够自由空间，自由空间至少为内存的2倍以上；网卡：100或1000Mbit/S网卡，支持TCP/IP协议； 配套硬件：服务器必须配备不间断电源（UPS）；集线器，推荐使用100/1000Mbit交换式集线器。 |

（四）考试终端

| 机器用途 | 最低配置 |
| --- | --- |
| 考试终端 (考生用计算机) | 主机：Pentium Ⅳ及以上；内存：1GB及以上；硬盘：剩余空间2G+本机需要考试的人数*5MB以上；网卡：100Mbit/S以上网卡，支持TCP/IP协议。 |

（五）软件环境

| 名 称 | 规格 |
| --- | --- |
| 考点服务器 | 操作系统：Windows 2000 Server中文版+SP4或Windows 2003服务器版+SP1。操作系统中必须安装IIS（Internet信息服务）的WWW服务和FTP服务，并且不能用相关功能的软件代替IIS（如不能用有FTP功能的Server-U代替IIS的FTP功能）。 数据库：SQL Server 2000服务器版+SP4。 |
| 管理人员客户机 | Windows XP或Windows Vista 或更高版本；Internet Explorer 6.0或更高版本 |
| 考试终端 | 操作系统：Windows XP Professional； IE6.0 浏览器，并且必须通过IE浏览器访问服务器端进行考试。 办公软件：必须完全安装MS OFFICE 2003或WPS OFFICE 2003； |

（六）管理设备

| 机器用途 | 最低配置 |
| --- | --- |
| 彩色平板打印机（直接打印会计从业资格证书首页，避免贴照片等手工劳动） | 自动调节高度及反复拷贝功能;打印介质多样；可打印小于12 cm 厚度的介质；智能防喷头堵塞功能；打印模式： 超级微压电式 ；打印尺寸 ：超A3幅面（329mm×483mm）；设备重量：毛重：110kg，净重：65kg；打印方向： 人工智能双向；材质厚度 ：120mm ；接口方式 ：标准并口，USB口；打印精度 ：2800×720dpi 墨水系统 ：精细防水耐光墨水墨路系统 ：每色100ml大容量墨水匣 真空连续供墨；高度调节方式： 自动/手动调节系统；打印机驱动 WIN2000 / XP .MAC(USB) ；耗材清单：墨头、墨盒、墨水、墨泵 |
| 二代身份证阅读设备SS628(100)（管理机构与考试机构（考点）使用） | 要求：符合公安部 GA450、1GA450 标准规范；符合非接触IC卡 ISO14443 标准；读卡时间：≤1秒;最大读卡距离：≥50mm；数据通信:RS232或USB；供电：通过计算机的USB接口；符合 GB/T 2423-2001 标准规定。 |
| 指纹仪 | 标准配置 |
| 针式平推打印机 | 标准配置 |
| 激光打印机 | 标准配置 |
| 条形码扫描仪 | 标准配置 |

三、附属设施配置要求

（一）提供考试休息室，宜选宽敞教室，供考务人员和技术人员举行考前会议、休息，独立设置时可以使用考点办公室。

（二）配备考试专用电话（或移动电话），号码报省厅备案，以便考试期间信息畅通。

（三）根据相关文件要求，专人负责对考场标识、提醒栏等进行安排与准备。