声明：本资料由 考试吧（Exam8.com） 收集整理，转载请注明出自  http://www.exam8.com

服务：面向较高学历人群，提供计算机类，外语类，学历类，资格类，会计类，工程类，医学类等七大类考试的全套考试信息服务及考前培训.

浙江省2009年10月高等教育自学考试

互换性与测量技术基础试题

课程代码：10279

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.保证互换性生产的基础是（      ）

A.大批量生产	B.协作化生产

C.标准化	D.生产现代化

2.在规定的测量条件下，所得测量结果中所有系统误差的综合，反映系统误差影响的程度，称之为（      ）

A.精密度	B.正确度

C.精确度	D.准确度

3.已知某配合的Ymax＝-0.030mm，Tf=0.050mm，则此配合是（      ）

A.间隙配合	B.过盈配合

C.过渡配合	D.过渡配合或过盈配合

4.选择配合时，如孔和轴之间有相对滑动，应选用（      ）

A.间隙配合	B.过盈配合

C.过渡配合	D.以上三种配合均有可能选用

5.光滑极限量规的通规用于控制被检验孔或轴的作用尺寸不得超出（      ）

A.体外作用尺寸	B.最大实体尺寸

C.最小实体尺寸	D.体内作用尺寸

6.同轴度的公差带形状是（      ）

A.两同心圆	B.两同轴线圆柱面

C.圆柱形或球形	D.圆形或圆柱形

7.全跳动公差带具有综合控制被测要素________的职能。（      ）

A.形状和方向	B.位置

C.位置、方向和形状	D.位置和形状

8.轴承外圈与箱体孔的配合应该采用（      ）

A.基孔制	B.基轴制

C.基孔制或基轴制	D.基准制

9.圆锥配合的松紧取决于（      ）

A.内、外圆锥的轴向相对位置	B.内圆锥的直径公差

C.外圆锥的直径公差	D.内、外圆锥的直径公差

10.测量齿轮的公法线长度变动ΔFw所使用的仪器是（      ）

A.渐开线检查仪	B.公法线千分尺

C.齿圈径向跳动测量仪	D.双面啮合综合测量仪

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.优先数系中R40系列是补充系列。（      ）

2.偏差和公差可为正值、负值或零。（      ）

3.Φ60M8/h8配合的过盈量比Φ60S8/h8配合的过盈量小。（      ）

4.可逆要求应用于最大实体要求时，当其形位误差小于给定的形位公差值时，允许实际尺寸超出最大实体尺寸。（      ）

5.最小实体尺寸是孔和轴的最小极限尺寸的总称。（      ）

6.螺纹结合中的螺距误差和牙侧角误差，均可转换为中径补偿值。（      ）

7.对于零件的同一表面，测得其表面粗糙度参数值，Ry值总是大于Ra值。（      ）

8.齿轮的齿距累积误差主要影响齿轮传递运动平稳性。（      ）

9.圆锥配合有三类：间隙配合、过渡配合、过盈配合。（      ）

10.在装配图上标注滚动轴承与轴和外壳孔的配合时，只标注轴和外壳孔的公差带代号。（      ）

三、填空题（本大题共10小题，每空1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.互换性分为________和________。

2.基轴制配合中，基准轴的________为基本偏差，其数值等于________。

3.公差原则是处理________和________之间关系的规定。

4.某轴的直径为mm，其轴线的直线度公差在图样上的给定值为mm，则该轴的最大实体尺寸为________mm，最大实体实效尺寸为________mm。

5.加工一批小轴600件，尺寸为,这批零件实际尺寸有________个，作用尺寸有________个。

6.采用针描法测量表面粗糙度时，此测量方法适用于测量幅度参数________值（写出符号）。

7.测量误差分为系统误差、随机误差和________。

8.内螺纹作用中径计算公式为________。

9.基节偏差Δfpb是属于影响齿轮________的误差项目。

10.国标推荐矩形花键联结采用________定心方式。

四、解释下列标注的含义（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

1.M80×2-5h

2.100H7/m6

3.6×23H7×26H11×6H10

4.7－8－8 GK GB/T10095.2-2001

5.

五、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1.何谓工艺等价性？选择公差等级时如何保证工艺等价性？

2.请写出14个形位公差项目名称和符号。

3.为什么要规定齿轮副侧隙？如何保证齿轮副侧隙？

4.“示值范围”与“测量范围”有何区别?

六、计算题（本大题共2小题，第1小题8分，第2小题7分，共15分）

1.某配合30H6/k5，IT5=9μm，IT6=13μm，最大间隙Xmax=+11μm。确定孔、轴的极限偏差；计算另一极限间隙或过盈和配合公差；画出公差带图。

2.题六.2图所示零件加工后，设被测圆柱的横截面形状正确，实际尺寸处处皆为19.98mm，轴线直线度误差值为0.04mm。试述轴线直线度公差采用的公差原则、该零件的合格条件，并判断合格与否。

题六.2图

七、标注题（本大题10分）

将下列各项技术要求标注在题七.1图上：

①20f6圆柱面采用包容要求；

②20f6圆柱面的轴线对端面A的垂直度公差为0.01mm；

③6N9键槽中心平面相对于20f6圆柱面轴线的对称度公差为0.01mm；

④4×5EQS孔的轴线相对于右端面A（第一基准）和20f6圆柱面轴线的位置度公差为0.01mm；该孔轴线的位置度公差与其尺寸公差的关系采用最大实体要求；

⑤20f6圆柱面表面粗糙度轮廓参数Ra上限值为3.2μm，其余各表面的表面粗糙度轮廓参数及Rz最大值为12.5μm。

题七.1图

八、综合分析题（本大题10分）

试改正题八.1图中的标注错误（不允许变更形位公差项目）

题八.1图